## Slide 1
Mosquitto MQTT + IoTPanel + Indy7 Wi‑Fi 통신 구성 실습
Windows PowerShell에서 Broker 실행 → Pub/Sub 테스트 → Python/IndyDCP3 연결
1

## Slide 2
1. 실습 목표
컴퓨터 1을 Mosquitto MQTT Broker로 구성한다.
컴퓨터 2를 Python + paho-mqtt + IndyDCP3 기반의 로봇 제어 Client로 구성한다.
IoTPanel 앱에서 HOME, POS1, POS2, VACUUM ON/OFF 명령을 MQTT로 전송한다.
로봇 PC가 명령을 수신하여 Indy7을 제어하고, 완료 상태를 MQTT로 다시 전송한다.
처음에는 로봇을 움직이지 않고 Pub/Sub 통신부터 검증한 뒤 단계적으로 확장한다.
2

## Slide 3
2. 전체 시스템 구성
IoTPanel
스마트폰 MQTT Client
컴퓨터 1
Mosquitto Broker 예: 192.168.0.10:1883
컴퓨터 2
Python + paho-mqtt IndyDCP3
Indy7
Ethernet 192.168.3.2
스마트폰 ↔ 컴퓨터 1 ↔ 컴퓨터 2 구간은 같은 Wi‑Fi 네트워크에서 MQTT로 통신
컴퓨터 2 ↔ Indy7 구간은 별도의 Ethernet 로봇 네트워크 사용 가능
3

## Slide 4
3. 각 장치의 역할
컴퓨터 1
Mosquitto 설치 Broker 실행 Topic 중계 TCP 1883 포트
컴퓨터 2
Mosquitto 전체 설치는 필수 아님 Python 설치 paho-mqtt 설치 neuromeka / IndyDCP3
IoTPanel
MQTT Client 명령 Publish 상태 Subscribe 버튼/표시 위젯
컴퓨터 2에 Mosquitto를 설치하면 mosquitto_pub/sub 테스트 도구를 사용할 수 있어 초기 점검에는 편리하다.
4

## Slide 5
4. 컴퓨터 1 — Mosquitto 설치 확인
Windows용 Mosquitto를 설치한다.
일반적인 설치 폴더: C:\Program Files\mosquitto
주요 실행 파일: mosquitto.exe(Broker), mosquitto_pub.exe(Publisher), mosquitto_sub.exe(Subscriber)
PowerShell에서 Mosquitto 폴더로 이동한 뒤 실행 여부를 확인한다.
PS C:\Users\user> cd "C:\Program Files\mosquitto" PS C:\Program Files\mosquitto> .\mosquitto.exe -v
5

## Slide 6
5. 실습용 Broker 설정 파일
listener 1883 allow_anonymous true
`listener 1883` : MQTT Client의 TCP 1883 포트 접속을 받는다.
`allow_anonymous true` : 실습 단계에서 ID/비밀번호 없이 접속을 허용한다.
예: C:\mqtt\mqtt_test.conf 로 저장한다.
실제 운용 환경에서는 사용자 인증과 접근 제어를 적용하는 것이 좋다.
6

## Slide 7
6. Broker 실행 명령의 의미
.\mosquitto.exe -c "C:\mqtt\mqtt_test.conf" -v
.\mosquitto.exe
현재 폴더의 Mosquitto Broker 실행
-c
Configuration 설정 파일 사용
mqtt_test.conf
listener / 인증 등 Broker 설정 읽기
-v
Verbose 통신 로그 자세히 표시
7

## Slide 8
7. 한 컴퓨터에서 Pub/Sub 기본 테스트
PowerShell 1
Broker .\mosquitto.exe ... -v
PowerShell 2
Subscriber indy7/command 구독
PowerShell 3
Publisher HOME 전송
.\mosquitto_sub.exe -h localhost -t indy7/command -v .\mosquitto_pub.exe -h localhost -t indy7/command -m HOME
Subscriber 창에 `indy7/command HOME`이 출력되면 기본 MQTT 통신 성공
8

## Slide 9
실행결과

## Slide 10
netstat -ano | findstr :1883
안될시 확인사항
listener 1883
allow_anonymous true
Mosquitto 에서 확인
net stop mosquitto
모스키토 종료 명령
모스키토 실행
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v

## Slide 11
8. Publisher / Broker / Subscriber 이해
Publisher
메시지를 보냄 Topic: indy7/command Message: HOME
Broker
메시지를 받아 해당 Topic 구독자에게 중계
Subscriber
Topic을 구독하고 HOME 메시지를 수신
MQTT에서는 Publisher와 Subscriber가 서로 직접 연결되는 것이 아니라 Broker를 중심으로 통신한다.
9

## Slide 12
9. 두 컴퓨터를 Wi‑Fi로 연결하기
PS> ipconfig
컴퓨터 1에서 `ipconfig`로 Wi‑Fi IPv4 주소를 확인한다. 예: 192.168.0.10
컴퓨터 2도 같은 Wi‑Fi 공유기에 연결한다. 예: 192.168.0.20
컴퓨터 2에서 Broker 주소로 컴퓨터 1의 IP를 사용한다.
연결 확인: ping 192.168.0.10
포트 확인: Test-NetConnection 192.168.0.10 -Port 1883
10

## Slide 13
10. 컴퓨터 1 ↔ 컴퓨터 2 Pub/Sub 테스트
# 컴퓨터 2: 명령 수신 .\mosquitto_sub.exe -h 192.168.0.10 -p 1883 -t indy7/command -v # 컴퓨터 1: HOME 명령 송신 .\mosquitto_pub.exe -h 192.168.0.10 -p 1883 -t indy7/command -m HOME
컴퓨터 2에 `indy7/command HOME`이 표시되면 Wi‑Fi MQTT 통신 성공
접속 실패 시 Broker 실행 여부, IP 주소, 1883 포트, Windows 방화벽을 확인
11

## Slide 14
11. Indy7 제어용 MQTT Topic 설계
indy7/command
IoTPanel → Robot PC HOME / POS1 / POS2 VACUUM_ON / VACUUM_OFF
indy7/status
Robot PC → IoTPanel ROBOT_READY / HOME_MOVING HOME_DONE / ROBOT_ERROR
명령 Topic과 상태 Topic을 분리하면 흐름이 명확하고 디버깅이 쉽다.
초기에는 문자열 명령으로 시작하고, 필요하면 나중에 JSON 형식으로 확장할 수 있다.
12

## Slide 15
12. 컴퓨터 2 — Python MQTT Client 준비
pip install paho-mqtt
import paho.mqtt.client as mqtt from neuromeka import IndyDCP3 BROKER_IP = "192.168.0.10" ROBOT_IP = "192.168.3.2" indy = IndyDCP3(ROBOT_IP)
컴퓨터 2는 Wi‑Fi로 Broker에 접속
Ethernet으로 Indy7에 접속
따라서 컴퓨터 2가 MQTT와 로봇 제어를 연결하는 Gateway 역할
13

## Slide 16
13. HOME 명령의 실제 데이터 흐름
① IoTPanel
Publish indy7/command = HOME
② Broker
Mosquitto가 HOME 중계
③ PC2 Python
on_message() HOME 수신
④ IndyDCP3
indy.move_home()
⑤ 상태 회신
indy7/status HOME_DONE
실제 로봇 동작 전에 MQTT 메시지 수신과 상태 회신만 먼저 검증하는 것이 좋다.
14

## Slide 17
14. IoTPanel 앱 설정 예
Broker 설정
Host: 192.168.0.10 Port: 1883 같은 Wi‑Fi 사용
HOME 버튼
Publish Topic indy7/command Message HOME
상태 표시
Subscribe Topic indy7/status 예: HOME_DONE
15

## Slide 18
15. 자주 발생하는 문제와 점검 순서
Broker가 실행되지 않음 → PowerShell에서 mosquitto.exe 실행 경로와 설정 파일 경로 확인
컴퓨터 2가 접속하지 못함 → 같은 Wi‑Fi인지 확인하고 `ping Broker_IP` 실행
1883 포트 연결 실패 → `Test-NetConnection Broker_IP -Port 1883` 확인
로컬은 되는데 원격이 안 됨 → listener 설정과 Windows Defender 방화벽 확인
MQTT는 되는데 Indy7이 움직이지 않음 → MQTT와 로봇 문제를 분리하여 IndyDCP3 단독 모션부터 확인
로봇 좌표는 예제값을 그대로 쓰지 말고 실제 장비에서 검증된 안전 좌표를 사용
16

## Slide 19
16. 권장 실습 순서
1단계: 컴퓨터 1 한 대에서 Broker + pub/sub 테스트
2단계: 컴퓨터 1 Broker ↔ 컴퓨터 2 Subscriber Wi‑Fi 테스트
3단계: 컴퓨터 2의 mosquitto_sub 대신 Python paho-mqtt 프로그램으로 교체
4단계: IoTPanel에서 HOME 문자열 전송 → Python에서 문자열만 출력
5단계: Python에서 IndyDCP3 연결 후 HOME 명령 실행
6단계: POS1/POS2, Vacuum ON/OFF 추가
7단계: indy7/status Topic으로 동작 완료/오류 상태를 IoTPanel에 표시
17

## Slide 20
17. 핵심 정리
컴퓨터 1
Mosquitto Broker 설치 필요 1883 포트 메시지 중계
컴퓨터 2
Mosquitto 필수 아님 paho-mqtt + IndyDCP3 MQTT ↔ Robot 연결
IoTPanel
MQTT Client 명령 Publish 상태 Subscribe
핵심 구조: IoTPanel → Mosquitto Broker → Python/IndyDCP3 → Indy7 → 상태 MQTT 회신
18